摘 要

本研究主要目的，為探討以三角瓶液態培養，了解不同添加物及培養條件對於樟芝(Antrodia camphorata BCRC35396 )菌絲生長、抗氧化效果、DPPH自由基掃除活性及總多酚含量之影響。

實驗結果顯示：於250ml三角瓶中，以100ml培養液含玉米澱粉4.78%、YM Broth 3.19%在pH=5.54、25℃下，以轉速100rpm於恆溫培養箱培養14天，其中添加10%之乳化劑(tween85)菌體乾重達2.39g/100ml，是未添加的2倍左右，添加0.1% polypropylene glycol掃除DPPH自由基活性達39.93%，較未添加提高10%；添加5%葡萄籽油總多酚量可達27.9mg/g extract，是未添加添加的1.5倍，0.1%polypropylene glycol總多酚量可達68.9mg/g extract，是未添加的3倍。

而碳氮比愈低，菌絲生長情況愈好，在碳源濃度5%、碳氮比0.78:1下，菌絲乾重最高可達1.52g/100ml，是碳氮比50:1的2.5倍，且總多酚含量與掃除DPPH自由基活性有相關性。